### Технические характеристики цифрового преобразователя ОКТАФОН-110А-DIN

Технические характеристики в качестве шумомера в режиме ЭКОЗВУК-DIN

- Класс 1 по ГОСТ 17187-2010 (МЭК 61672-1)

- Частотные характеристики А, AU, C, Z

- Временные характеристики: S, F, I, Пик, Leq, LE

- Диапазон измерений уровней звука (для микрофона 50 мВ/Па, 18 пФ): 39 - 139 дБА

Технические характеристики в качестве анализатора спектра в режиме ЭКОЗВУК-DIN

- Октавные фильтры 31,5 Гц ... 16000 Гц, класс 1 по ГОСТ Р 8.714-2010 (МЭК 61260)

- Третьоктавные фильтры: 25 Гц ... 25000 Гц, класс 1 по ГОСТ Р 8.714-2010 (МЭК 61260)

- Линейный диапазон: не менее 100 дБ

Технические характеристики в качестве узкополосного анализатора в режиме Микровольтметр-DIN

- Ширина селективной полосы BW (по уровню -3 дБ): выбирается вручную из набора: 1;  1,5;  2,2;  3,3;  4,7;  6,8;  10;  15;  22;  33;  47;  68;  100 Гц

- Одновременно измеряются значения в 5 соседних полосах, центральные частоты которых отличаются на величину 2·BW Гц

- Автоматическая подстройка центральной частоты фильтра: в пределах ±BW/2 Гц

- Пределы погрешности определения среднеквадратичного значения: не более 1,5% (в диапазоне 50 Гц – 45000 Гц); в диапазоне 30 Гц – 50 Гц -  не более 5%

Параметры БПФ

- Количество точек в окне анализа: 1024

- Объем выборки (в зависимости от диапазона анализа): от 375 до 96000

- Количество усреднений (в зависимости от диапазона анализа): от 1 до 256

- Количество линий БПФ, выводимых на индикатор: 200

- Величина перекрытия окон БПФ: 87%

- Диапазон ZOOM: от 4 до 32

- Усреднение: линейное, линейное с накоплением

- Временное окно: модифицированное Flap-Top (ISO 18431)

Габаритные размеры: 140 х 16 х 16 мм

Интерфейс: DIN

### Технические характеристики цифрового преобразователя ОКТАФОН-110В-DIN

Технические характеристики в качестве виброметра в режиме ЭКОЗВУК-DIN

- Частотные характеристики А, AU, C, Z

- Временные характеристики: S, F, I, Пик, Leq, LE

- Диапазон измерений уровней виброускорения (для вибропреобразователя 1 пКл/мс-2): 75 - 165 дБ отн. 1 мкм/с2

Технические характеристики в качестве анализатора спектра в режиме ЭКОЗВУК-DIN

- Октавные 31,5 Гц ... 16000 Гц, класс 1 по ГОСТ Р 8.714-2010 (МЭК 61260)

- Третьоктавные фильтры: 25 Гц ... 25000 Гц, класс 1 по ГОСТ Р 8.714-2010 (МЭК 61260)

- Линейный диапазон: не менее 89 дБ

Технические характеристики в качестве узкополосного унализатора в режиме Микровольтметр-DIN

- Ширина селективной полосы BW (по уровню -3 дБ): выбирается вручную из набора: 1;  1,5;  2,2;  3,3;  4,7;  6,8;  10;  15;  22;  33;  47;  68;  100 Гц

- Одновременно измеряются значения в 5 соседних полосах, центральные частоты которых отличаются на величину 2·BW Гц

- Автоматическая подстройка центральной частоты фильтра: в пределах ±BW/2 Гц

- Пределы погрешности определения среднеквадратичного значения: не более 2% (в диапазонах 250 Гц – 8000 Гц и 8 кГц - 44 кГц); в диапазоне 5 Гц – 250 Гц -  не более 5%

Параметры БПФ

- Количество точек в окне анализа: 1024

- Объем выборки (в зависимости от диапазона анализа): от 375 до 96000

- Количество усреднений (в зависимости от диапазона анализа): от 1 до 256

- Количество линий БПФ, выводимых на индикатор: 200

- Величина перекрытия окон БПФ: 87%

- Диапазон ZOOM: от 4 до 32

- Усреднение: линейное, линейное с накоплением

- Временное окно: модифицированное Flap-Top (ISO 18431)

Габариты (без вибропреобразователя): 148 х 16 х 16 мм

## Технические характеристики цифрового измерительного преобразователя П3-80-ЕН500

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряженности электрического и магнитного поля на опорных частотах

| Режим индикации | Режим фильтрации | Опорная частота | Напряженность ЭП | Погрешность | Напряженность МП | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П3-80-Е400 П3-80-Н400 | 50 Гц узкая полоса | 50 Гц | 420 мВ/м - 100,0 кВ/м | ± 15% | 50 мА/м - 1,8 кА/м | ± 15% |
|  | РЕЖ:50 Гц | 75 Гц | 2,0 В/м - 1,5 кВ/м | ± 15% | 200 мА/м - 100 А/м 100 мА/м - 100 А/м | ± 10% ± 15% |
|  | 5-2000 Гц | 50 Гц | не нормируется |  | 0,3-1,0 А/м 1 А/м - 1,8кА/м | ± 20% ± 15% |
|  | 5-2000 Гц | 75 Гц | 2,0 В/м - 1,5 кВ/м | ± 15% | 500 мА/м - 100 А/м 200 мА/м - 100 А/м | ± 10% ± 15% |
|  | 10-30 кГц | 20 кГц | 100 мВ/м - 0,5 кВ/м | ± 10% | 5 мА/м - 100 А/м | ± 10% |
|  | 2-400 кГц | 20 кГц | 100 мВ/м - 20 В/м | ± 15% | 10,0 мА/м - 20 А/м | ± 10% |
| П3-80-Е300 П3-80-Н300 | 50 Гц узкая полоса | 50 Гц | 420 мВ/м - 100,0 кВ/м | ± 15% | 50 мА/м - 1,8 кА/м | ± 15% |
|  | 30-300 Гц | 50 Гц | 1 В/м - 100,0 кВ/м | ± 15% | 0,3-1,0 А/м 1 А/м – 1,8 кА/м | ± 20% ± 15% |
|  | 300-3000 Гц | 500 Гц | 2,0 В/м - 1,5 кВ/м | ± 10% | 100 мА/м - 100 А/м | ± 15% |
|  | 3-30 кГц | 10 кГц | 100 мВ/м - 0,5 В/м | ± 10% | 5 мА/м - 100 А/м | ± 15% |
|  | 30-300кГц | 100 кГц | 200 мВ/м - 20 В/м | ± 10% | 5,0 мА/м - 20 А/м | ± 15% |

Габаритные размеры: длина: 500 мм; диаметр чувствительного элемента: 110 мм

Масса: не более 250 г

Интерфейс: DIN

## Диапазоны измерения в режиме П3-80-H400 в нТл

В таблице ниже указаны диапазоны измерения антенны в нанотеслах, при которых погрешность измерения не превышает заявленной в руководстве по эксплуатации.

| Режим фильтрации | Опорная частота, Гц | Нижняя граница диапазона измерений | Верхняя граница диапазона измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 Гц узкая полоса | 50 | 0,050 А/м = 62,5 нТл | 1,8 кА/м = 2,25 мТл |
| 5 - 2000 Гц с режекцией 50 Гц | 75 | 100 мА/м = 125 нТл | 100 А/м = 125 мкТл |
| 5 - 2000 Гц | 50 | 0,2 А/м = 250 нТл | 100 А/м = 125 мкТл |
| 10-30 кГц | 20000 | 0,005 А/м = 6,25 нТл | 100 А/м = 125 мкТл |
| 2-400 кГц | 20000 | 10 мА/м = 12,5 нТл | 20 А/м = 6,25 мТл |

### Технические характеристики цифрового преобразователя П3-80-Е

| Диапазон измерения напряженности электростатического поля (НЭСП) | 0,3 кВ/м – 200 кВ/м |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой погрешности измерения НЭСП | ±15% |
| Габаритные размеры | 473×34×34 мм (исполнение 1) 420×40×40 мм (исполнение 2) |
| Масса | не более 250 г |
| Интерфейс | DIN |

### Технические характеристики цифрового преобразователя П3-81-01

| Диапазоны измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля | от 1 до 500 мкТл |
| --- | --- |
| Диапазоны измерений магнитной индукции магнитного поля частоты 50 Гц | от 0,5 до 350 мкТл |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля | ± (0,3 + 0,075•Ви) мкТл |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений среднеквадратического значения магнитной индукции переменного магнитного поля | ± (0,1 + 0,1•Ви) мкТл |
| Габаритные размеры, не более (диаметр х длина), мм | 35 х 540 |
| Масса, г | 250 |
| Интерфейс | DIN |
|  | где Ви - показание измерителя |

### Технические характеристики цифрового преобразователя П3-81-02

| Диапазоны измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля | от 0,3 до 50 мТл |
| --- | --- |
| Диапазоны измерений магнитной индукции магнитного поля частоты 50 Гц | от 0,2 до 35 мТл |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля | ± (0,1 + 0,1•Ви) мТл |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений среднеквадратического значения магнитной индукции переменного магнитного поля | ± (0,02 + 0,1•Ви) мТл |
| Габаритные размеры, не более (диаметр х длина), мм | 35 х 540 |
| Масса, г | 250 |
| Интерфейс | DIN |
|  | где Ви - показание измерителя. |

### Технические характеристики цифрового преобразователя П3-81-03

| Диапазоны измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля | от 0,3 до 2000 мТл |
| --- | --- |
| Диапазоны измерений магнитной индукции магнитного поля частоты 50 Гц | от 0,2 до 2000 мТл |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля | ± (0,1 + 0,1•Ви) мТл |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений среднеквадратического значения магнитной индукции переменного магнитного поля | ± (0,02 + 0,1•Ви) мТл |
| Габаритные размеры, не более (диаметр х длина), мм | 35 х 540 |
| Масса, г | 250 |
| Интерфейс | DIN |
|  | где Ви - показание измерителя. |

### Технические характеристики цифрового преобразователя ЭкоТерма-1-DIN

Измеряемые параметры

- Температура воздуха (T)

- Температура воздуха в зачерненной сфере (Тш)

- Относительная влажность воздуха (φ) и её производные (абсолютная влажность, точка росы / точка льда, парциальное давление водяного пара (упругость), влагосодержание

- Температура по влажному термометру (Твл)

- ТНС-индекс (ТНС)

- Давление воздуха (P) - вспомогательный показатель для ориентировочных замеров

Технические характеристики

- Диапазоны измерения температуры: -50 … +60ºС

- Диапазон измерения влажности: 10-95%

- Погрешность измерения температуры: ±0,2ºС в диапазоне от 0 до +40ºС, ±0,3ºС в остальном диапазоне

- Погрешность измерения относительной влажности: ±2,0% в диапазоне от 20 до 80%, ±3,0% в остальном диапазоне

- Длина х диаметр: 500 мм х 94 мм

- Масса: 195 г

### Технические характеристики цифрового преобразователя ТТМ-2-04-DIN

Технические характеристики

- Диапазон измерения скорости воздушного потока: от 0,1 до 30 м/с

- Погрешность измерения скорости воздушного потока, не более: ±(0,05+0,05•V) м/с, где V - показания измерителя

- Длина х диаметр: 343 мм х 34 мм

- Масса: 250 г

### Технические характеристики цифрового преобразователя ЭкоЛайт-01-DIN

Технические характеристики

- Диапазон измерения освещенности: 1 - 70 000 лк

- Диапазон измерения яркости: 1 - 50 000 кд/м2

- Диапазон измерения коэффициента пульсаций: 1-100%

- Пределы допускаемой относительной погрешности измерения освещенности: +/-8%

- Пределы допускаемой относительной погрешности измерения яркости: +/-10%

- Пределы допускаемой относительной погрешности измерения коэффициента пульсации: +/-10%

- Масса: не более 85 г (без кабеля)

- Интерфейс: DIN

### Технические характеристики цифрового преобразователя 110-IEPE-DIN в комплекте с вибропреобразователем

| Количество каналов | 3 |
| --- | --- |
| Удовлетворяемые стандарты | ГОСТ ИСО 8041-2006, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31191.2-2004 |
| Частотные характеристики | Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Wh, Fk, Fm, Fh |
| Временные характеристики | СКЗ «1с», «5с», «10с», Leq, VDV, A8, Пик |
| Фильтры | октавные (1 – 1000 Гц), 1/3-октавные (0,8 – 1250 Гц) |
| Статистические параметры | Min, Max, гистограммы распределения корректированных виброускорений Wk, Wd, Wb, Wm, Wh и соответствующие процентили L1…L99 |
| Линейный рабочий диапазон виброметра | 60 – 164 дБ отн. 1 мкм/с2 с вибропреобразователем 10 мВ/мс-2 80 – 184 дБ отн. 1 мкм/с2 с вибропреобразователем 1 мВ/мс-2 |
| Габариты и масса (без вибропреобразователя и интерфейсного кабеля) | 64 мм х 86 мм х 35 мм, 145 г |