Газовый хроматограф "Кристалл 2000М" спецификация

### Термостат колонок

| Размеры (для установки хроматографических колонок) | ширина 250 мм, высота 290 мм, глубина 170 мм |
| --- | --- |
| Рабочая температура | от температуры окружающей среды +4 °С до 450 °С дискретность задания 0,1 °С |
| Скорость программирования | от 1 до 50 °С/мин, дискретность задания 0,1 °С/мин |
| Количество изотерм | 5 |

### Электронные регуляторы расхода и давления

| Входное давление | от 0,36 до 0,60 МПа |
| --- | --- |
| Количество электронных регуляторов расхода и давления | 5 |
| Расход газа-носителя | от 5 до 500 мл/мин |
| Расход водорода | от 5 до 500 мл/мин |
| Расход воздуха | от 5 до 800 мл/мин |

### Детекторы и испарители

| Детекторы | ДТП, ПИД, ТИД, ЭЗД, ПФД, ФИД |
| --- | --- |
| Количество детекторов | до двух |
| Количество испарителей | до двух |
| Две термостатируемых зоны для испарителей и две термостатируемых зоны для детекторов |
| Частота опроса сигналов детекторов | от 10 до 250 Гц |

### Краны

| Модификации | 4-, 6-, 10-портовые поворотные Ручные или автоматические Термостатируемые или необогреваемые |
| --- | --- |
| Автоматические краны, управляемые электроприводом | общее количество до двух |
| Количество испарителей | до двух |
| Для установки кранов две термостатируемых зоны до 150 °С (до 250 °С - высокотемпературное исполнение) |

Технические характиеристики

| Передача данных | Аналоговая с электронным аттенюатором (выходной сигнал 0..10 мВ) |
| --- | --- |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Габариты, мм, ш х в х г | 520 х 490 х 500 |
| Масса, кг | 32 |
| Потребляемая мощность | 370 Вт, (1000 Вт в момент разогрева) |