Газовый хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000» Технические характеристики

Термостат колонок

| Размеры (для установки хроматографических колонок) | ширина | 250 мм |
| --- | --- | --- |
|  | высота | 290 мм |
|  | глубина | 170 мм |
| Рабочая температура | - без устройства криогенного охлаждения (УКО) | от температуры окружающей среды +4 °С до 450 °С |
|  | - при комплектовании УКО | от минус 100 °С до 450 °С |
| Скорость программирования нагрева | от 0,1 до 120 °С/мин |
| Количество изотерм | Не ограничено |
| Время охлаждения при температуре окружающей среды 22 °С | от 300 до 50 °С за 5,5 мин |

Электронные регуляторы расхода и давления

| Входное давление | от 0,36 до 1,25 МПа |
| --- | --- |
| Количество каналов | до 10-ти |
| Расход газа-носителя | от 5 до 500 мл/мин |
| Расход водорода | от 5 до 500 мл/мин |
| Расход воздуха | от 5 до 800 мл/мин |

Детекторы

| Количество детекторов | до 4-х |
| --- | --- |
| Детекторы | ДТП, ПИД, ТИД, ЭЗД, ПФД, ФИД, ДТХ, МСД, ПРД |
| Максимальная температура термостатирования детекторов | до 450 °C |
| Частота опроса сигналов детекторов | от 10 до 250 Гц |

Испарители

| Количество испарителей | до 3-х |
| --- | --- |
| Типы испарителей | Насадочный Капиллярный Программируемый |
| Режимы работы капиллярного испарителя | С делением потока (split) Без деления потока (splitless) |
| Максимальная температура | 450 °С |

Краны

| Модификации | 4-, 6-, 10-портовые поворотные Ручные или автоматические Термостатируемые или необогреваемые |
| --- | --- |
| Автоматические краны, управляемые электроприводом | до 6-ти |
| Максимальная температура термостатирования кранов | - серийное исполнение | до 150 °С |
|  | - специальное высокотемпературное исполнение | до 250 °С |

Общие технические данные

| Передача данных | Аналоговая с программируемым электронным аттенюатором (выходной сигнал 0..10 мВ) |
| --- | --- |
| Интерфейс Ethernet (рекомендуемый) | USB, RS-232C |
| Габариты ш х в х г, мм | 460 х 480 х 590 |
| Масса, кг | 38 |
| Потребляемая мощность | 700 Вт, (2500 Вт в режиме разогрева) |