Портативный газовый хроматограф «Хроматэк-Газохром-2000». Характеристики исполнения 1:

| Габариты: | ширина | 180 мм |
| --- | --- | --- |
|  | высота | 275 мм |
|  | глубина | 450 мм |
| Масса: | 10-13кг (в зависимости от исполнения) |
| Потребляемая мощность, не более: | 70 Вт (в установившемся режиме) |
| Электропитание: | 10...17В |
|  | ~ 220 В, 50 Гц с адаптером AC-DC (включен в комплект ЗиП) |
| Связь с компьютером: | USB, Ethernet |

Узлы в составе хроматографа

| Типы детекторов | ДТП, ДТХ, ПИД, ФИД |
| --- | --- |
| Возможные сочетания детекторов | ДТП; | ДТП-ДТХ; |
|  | ДТП-ДТП; | ДТП-ДТП-ДТХ; |
|  | ДТП-ПИД; | ДТП-ФИД; |
|  | ПИД; | ФИД |
| Типы колонок | Насадочные, микронасадочные, капиллярные |
| Испаритель | 1 (вместо одного крана) |
| Краны | До 2-х |
| Типы кранов | Поворотные 4-, 6-, 10 портовые, Автоматические или ручные, термостатируемые или необогреваемые |
| Клапаны для автоматического переключения потоков | До 3-х |
| Управление газовыми потоками | До 4-х электронных или механических регуляторов |
| Возможность подключения термодесорбера | Да (в разработке) |

Пределы обнаружения детекторов

| ДТП | 5·10-9 г/мл по гептану или пропану |
| --- | --- |
| ДТХ | 8·10-10 г/мл по водороду |
| ПИД | 5·10-12 г/с по гептану или пропану |
| ФИД | 1·10-12 г/с по бензолу |

Термостатируемые зоны

| Число термостатируемых зон | 4 |
| --- | --- |
| Режим работы термостатов | изотермический |
| Колонка | от (tокр.+10) °С до 200 °С |
| Краны | от (tокр.+10) °С до 60 °С |
| Испаритель | от (tокр.+10) °С до 200 °С |
| Детекторы | от (tокр.+10) °С до 200 °С |

Параметры управления

Электронное управление газовыми потоками

Независимые термостатируемые зоны для детекторов и испарителей

Автоматический запуск прибора после включения

Возможность работы от аккумулятора (опционально)

Хранение параметров конфигурации и методов анализа в памяти прибора, (опционально)

Ввод пробы

Газовая: краном или шприцем непосредственно в колонку

Жидкая: микрошприцем в испаритель

Автоматизация работы

Полная автоматизация проведения анализов: планирование последовательности анализов, отбора и ввода пробы, выполнение анализов, контроль градуировки, печать и передача данных во внешние программы.

Самодиагностика и контроль всех рабочих параметров хроматографа.

Автоматический поджиг и контроль пламени, экономия газа-носителя, режим сна, программирование начала работы по времени и другие.

Программное обеспечение "Хроматэк-Аналитик".

Автономная работа

Хроматограф "Хроматэк-Газохром 2000" исп.1 может использоваться для работы в местах удаленных от источников электрического тока и стационарных условий лаборатории. В комплект входит газовый хроматограф, портативный компьютер с программным обеспечением, портативный источник автономного электропитания (на 1 день работы), источники газов,  кейсы для транспортировки оборудования. Ниже в качестве примера приведено описание хроматографического комплекса размещенного в кейсах.

| Описание | Габариты (Ш х В х Г, мм), масса (кг) |
| --- | --- |
| Кейс 1. Газовый хроматограф "Хроматэк-Газохром 2000" исп.1 с комплектом ЗИП | 500 х 620 х 300 мм, не более 20 кг |
| Кейс 2. Источники газов и/или аттестованная газовая смесь (2 баллона емкостью 0.7л с подключенными регуляторами давления или РПС), микрокомпрессор воздуха (питание ПИД, ДТХ) | 500 х 620 х 300 мм, не более 20 кг |
| Переносной автономный источник питания (18 А/ч) | 270 х 350 х 130 мм, не более 8,8 кг |